NH300 高品质便携式电脑色差仪

NH300是3nh综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪，经过数万次试验，且应用了诸多创新科技。精确、稳定，美观实惠！

企业颜色品控管理的首选方案

NH300高品质便携式电脑色差仪，采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法，为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH300还采用人体工程力学及人性化的操作设计，并申请了多项专利，是一款质优价廉的多功能色差仪。3nh坚持自主研发，在色彩管理领域中的创新技术独树一帜，NH300堪称客户使用最为便捷的色差仪。

1.　领先的人性化设计与操作的简便性

- 开机自动黑白板校正功能；

- 符合人体力学的结构设计；

- 傻瓜式的操作界面。

2.　稳定的测量性能

- △E的波动平均小于0.08，实际上更多的在0.03～0.07之间；

- 便携式的结构设计，在应用时，更有利于保持机身稳定。

3.　方便、快速的定位

- 光照定位功能，是一种快速、简便的定位功能，为3nh独创的功能。

4.　PC端软件实现更多的功能扩展

- PC端软件拥有知识产权，随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护；

- 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。

5.　先进的电源管理设计

- 首台在色差仪中使用了高容量锂离子电池；

- 可反复自动充电使用，节约成本，且充电一次可测量3000次以上，保障长时间测量的稳定性。

NH300色差仪的技术规格 NH300 测量几何结构 8°/d 可选择测量孔径 Φ8mm 侦测传感器 硅光电二极管阵列 色彩空间 CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ 色差公式 △E*ab △L*a*b* △E*C*h* 可选光源 D65 光源器件 LED蓝光激发 仪器台间差 ≤0.40ΔE＊ab 储存 100个标准 20000个样品 重复性 ≤0.07ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值 重量 500g 尺寸 205×70×100 mm 电源 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh 灯泡寿命 5年大于160万次测量 充电时间 约8小时－100％电量 充电后可测次数 8小时内可测量3000次 操作温度范围 -10~40℃，0~85％相对湿度（无结露） 数据接口 USB接口 加长口径（选配） - 打印机（选配） 微型热敏打印机